Информация по колодцам

В связи  с наступлением весеннего паводка, таянием снега и образованием больших объемов сточных вод, содержащих значительное количество органических и неорганических загрязнителей, возможно поступление их в подземные водоносные горизонты и влияние на качество воды в источниках водоснабжения населения и в первую очередь в общественных и личных шахтных  и трубчатых колодцах.

В целях недопущения ухудшения качества воды в колодцах и возможного развития острых кишечных инфекций, связанных с употреблением недоброкачественной, эпидемически опасной питьевой воды из них, существуют четкие санитарно-гигиенические требования к устройству и эксплуатации колодцев, включающие в себя:

- оголовок колодца должен быть на 0,7-0,8м. выше поверхности земли;

- колодец должен иметь крышку, по периметру колодца делается «глиняный замок» глубиной 2м. и шириной 1м. и отмостка из камня, кирпича, бетона радиусом 2м. с уклоном 0,1м. от колодца в сторону кювета;

-  вокруг колодца ставится ограждение и около него скамья для ведра;

- используется ведро, относящееся к данному колодцу.

Указанные меры предотвратят попадание в колодец поверхностного стока и загрязнение воды.

Трубчатые колодцы (сважины) предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов залегающих на глубине от 8 до 100м., как правило осадная труба оснащается насосом и фильтром. Оголовок такого колодца оснащается кожухом, сливная труба должна иметь крючок для подвешивания ведра.

Правильное устройство и содержание колодцев имеет решающее значение в профилактике  микробного и химического загрязнения питьевой воды в нем. В радиусе 20м. от него не допускается мытье автомашин, стирка белья, водопой животных и другая, способствующая загрязнению воды, деятельность.

Для утепления водозаборных сооружений не допускается использование стекловаты и других синтетических материалов.

Не реже 1 раза в год должна проводится чистка колодцев с одновременным проведением ремонта.

После каждой чистки и ремонта необходима дезинфекция с последующей промывкой. Очистка, промывка и дезинфекция колодца проводится в несколько этапов.

Требования к дезинфекции колодцев следующие:

1. Для дезинфекции используются хлорсодержащие препараты – хлорная известь, двутретьосновная соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

2. Перед дезинфекцией расчетным методом определяют объем воды в колодце (в м.куб.) путем умножения площади сечения колодца ( в м.кв.) на высоту столба воды ( в м.).

3. Сначала проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола шахты 5% раствором хлорной извести или 3% раствором ДТСГК из расчета 0,5л. раствора на 1 м.кв. поверхности.

4. Затем дезинфекцию нижней части колодца (водной) проводят путем внесения дезинфекционного раствора из расчета 100-150мг. активного хлора на 1 литр воды в колодце.

Расчет количества дезинфектанта, необходимого для создания в воде колодца заданной дозы активного хлора, считают по формуле:

Р = Е*С*100 , где:

Н

Р – кол-во дезинфектанта (в гр.);

С – заданная доза активного хлора (100-150мг.);

Е – объем воды в колодце (в м.куб.);

Н – содержание активного хлора в препарате (в %).

Воду перемешивают, закрывают колодец крышкой и оставляют на 1,5-2 часа.

5. Затем проводят очистку колодца от попавших в него посторонних предметов и ила, обрастаний и загрязнений, воду предварительно вычерпывают. Стенки вновь орошают дезраствором.

6. Следующий этап – повторная дезинфекция колодца после заполнения его водой по вышеуказанной схеме. После перемешивания воды с дезраствором колодец вновь закрывают на 6 часов с последующей откачкой воды до исчезновения запаха хлора и только после этого воду можно использовать для хозяйственно-питьевых целей.

Желательно после промывки и дезинфекции провести лабораторные исследования воды по сантирано-гигиеническим  (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, общую жесткость, нитраты, сухой остаток, перманганатную окисляемость, сульфаты, хлориды) и микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) в аккредитованном лабораторном центре с получением заключения о возможности использования для питьевых целей.

Обеззараживание воды в колодцах может осуществляться также в постоянном режиме с использованием дозирующего патрона, однако при этом необходимо контролировать остаточный хлор в воде и хлорпоглащаемость воды колодца, что преемлемо в основном для юридических лиц, имеющих на обслуживании общественные колодцы.

Очистку и дезинфекцию трубчатых колодцев, замену фильтров лучше осуществлять силами специализированной организации.

Главный врач

ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО

в Кировском районе»                                       Л.Е.Белова.